## Slide 1: Day 5 커널 드라이버와 종합 프로젝트
Embedded I/O 제어 5/5 · 10/19(월) · Raspberry Pi 4 + IIO · Device Tree overlay · systemd
강의 자료 · 애니메이션 · 워크시트
HYUNDAI AI Insight Campus · 온디바이스 AI
Notes: 09:00~09:15 Day 4 복습 퀴즈. 오늘은 재부팅이 세 번 있다(dht11 · eio 올리기 · 내리기). 4교시부터 2인 팀.

## Slide 2: 오늘 — 누가 타이밍을 책임지나
시간 | 무엇을 | 책임
1교시 | DHT11: 사용자 공간 실패 → 커널 드라이버 (IIO) | 커널
2교시 | LED · 버튼을 overlay 로 커널 장치로 | 커널
3교시 | LCD: 최소 시간만 → libgpiod 드라이버 | 나
4~6교시 | envmon — 네 쓰레드 + 공유 상태 | 나
7교시 | systemd 서비스 · 장애 대응 | systemd
8교시 | 시연 · 리뷰 · 5일 정리 | 
종합 프로젝트 envmon
DHT11 · PCF8591 조도 · HC-SR04 거리 → LCD 화면 · 릴레이(팬) · 부저 · LED · CSV — 부팅하면 자동 시작

## Slide 3: DHT11 — 26 µs 와 70 µs 를 구분해야 한다
1교시
애니메이션 D5-1 · µs 를 다투는 비트 ▶
단계 | 길이
Pi 시작 신호 Low | ≥ 18 ms
DHT11 응답 | 80 µs · 80 µs
비트 × 40 | Low 50 + High 27 (0) / 70 (1)
데이터 | 습도 · 소수 · 온도 · 소수 · 체크섬
$ ./01_dht_poll -n 10
성공 8 / 10 # 부하 없음
$ yes × 4 …
$ ./01_dht_poll -n 10
성공 1 / 10 # 부하 중 (예시)
사용자 공간은 왜 실패하나
폴링 간격 · 스케줄링 지연 · 방향 전환 지연
4 ms 중 한 번만 늦어도 비트를 놓친다
MCU 는 왜 됐나
ESP32 라이브러리는 읽는 동안 인터럽트를 끈다
Linux 사용자 프로그램은 그럴 수 없다 → 커널에

## Slide 4: 커널 dht11 드라이버 + IIO
1교시
# config.txt [all]
dtoverlay=dht11,gpiopin=4
$ dmesg | grep -i dht
$ ls /sys/bus/iio/devices/
$ cat …/iio:device0/in_temp_input # 24000
$ cat …/iio:device0/in_humidityrelative_input # 41000
dht.h
dht_open(&d) — 습도 파일이 있는 장치 찾기
dht_read(&d, &t, &h) — 밀리 단위 ÷ 1000
실패(EIO · ETIMEDOUT) → 0.3초 뒤 재시도 × 3
IIO = 센서 값을 /sys/bus/iio 파일로 내놓는 커널 공통 틀 — 센서가 바뀌어도 읽는 코드는 같다

## Slide 5: Device Tree overlay — 핀을 커널 장치로
2교시
애니메이션 D5-2 · overlay → 커널 장치 ▶
fragment@1 { target-path = "/";
__overlay__ {
eio-leds {
compatible = "gpio-leds";
led-green {
label = "eio:green";
gpios = <&gpio 17 0>;
linux,default-trigger = "heartbeat";
}; };
eio-keys {
compatible = "gpio-keys";
button-a {
gpios = <&gpio 5 1>; /* active-low */
linux,code = <28>; /* KEY_ENTER */
debounce-interval = <20>;
}; }; }; };
순서 | 명령
컴파일 | dtc -@ -I dts -O dtb -o eio.dtbo …
복사 | sudo cp eio.dtbo /boot/firmware/overlays/
등록 | config.txt: dtoverlay=eio
적용 | sudo reboot
결과
/sys/class/leds/eio:green — trigger · brightness
/dev/input/event0 — struct input_event
gpioinfo: 5 · 17 이 커널 소유

## Slide 6: LED 클래스 · input 이벤트 — 그리고 내리기
2교시
 | Day 2 libgpiod | overlay + 커널 드라이버
소유 | 내 프로그램 | 커널 — 부팅부터
디바운스 | 내 코드 · 요청 설정 | debounce-interval
깜빡임 | 내 루프 | trigger 한 줄
읽는 쪽 | 요청한 프로그램만 | /dev/input 을 여럿이
echo timer |
sudo tee …/eio:green/trigger
$ sudo ./03_led_key
code 28 value 1 (누름)
code 28 value 0 (뗌)
⚠ 4교시 전에 내리기
config.txt 의 dtoverlay=eio 를 # 로 주석 → 재부팅 → gpioinfo 에서 5 · 17 이 비었는지 확인. dht11 은 그대로 둔다.

## Slide 7: 1602A LCD — 니블 두 번, E 가 내려갈 때
3교시
애니메이션 D5-3 · 니블 두 번과 E 펄스 ▶
LCD | Pi
RS 4 | GPIO12
E 6 | GPIO16
D4 ~ D7 | 20 · 21 · 26 · 22
RW 5 | GND 고정
VDD · A | 5V · 220Ω → 5V
V0 | 가변저항
명령 | 뜻
0x01 | 지우기 (≥ 1.52 ms)
0x28 | 4비트 · 2줄
0x0C | 화면 켬
0x06 | 오른쪽으로
0x80 ¦ 주소 | 1행 0x00 · 2행 0x40
0x40 ¦ n<<3 | 사용자 문자
'A' 0x41, RS=1
D7..D4 = 0100
E ‾\_
D7..D4 = 0001
E ‾\_
50 µs 쉼
RW = GND 인 이유
LCD 는 2.2 V 이상을 High 로 읽어 3.3 V 신호로 동작한다. RW 를 GND 에 두면 LCD 가 핀으로 5 V 를 내보내지 않는다.

## Slide 8: 왜 LCD 는 되고 DHT11 은 안 되나
3교시
 | DHT11 | HD44780 LCD
타이밍을 정하는 쪽 | 센서 | Pi (E 를 내릴 때)
시간 조건 | 26 µs vs 70 µs 구분 | 모두 최소값 (≥ 450 ns · ≥ 37 µs)
늦어지면 | 비트를 놓침 → 실패 | 느려질 뿐 → 성공
그래서 | 커널 드라이버 | libgpiod 드라이버 (lcd.c)
lcd.h — 불투명 포인터
typedef struct lcd lcd_t;
쓰는 쪽은 핀 번호를 모른다 → 모듈 교체가 쉽다
(시연) hd44780-lcd overlay
커널에 맡기면 printf '\fHello' > /dev/lcd 한 줄
대신 화면 배치 · 사용자 문자는 덜 자유롭다

## Slide 9: envmon — 네 쓰레드, 하나의 공유 상태
4교시
애니메이션 D5-4 · 쓰레드와 공유 상태 ▶
쓰레드 | 하는 일 | 주기
sensor | 온습도(IIO) · 조도(PCF8591) | 2 초
proximity | 거리 중앙값 3회 · 30 cm 접근 | ≈ 0.3 초
control | 버튼 이벤트 · 판단 · 출력 4개 | 50 ms
display | LCD 화면 · 1분 CSV | 0.5 초 / 신호 즉시
pthread_mutex_lock(&S.mx);
env_t c = S.d; /* 복사 */
pthread_mutex_unlock(&S.mx);
/* c 로 LCD 그리기 */
pthread_cond_signal(&S.cv);
/* 버튼 → 화면 즉시 */
규칙 | 이유
잠그고 복사 → 풀고 일 | LCD · 센서 수십 ms 동안 남을 막지 않게
실패는 값으로 (-1 · --) | 쓰레드가 죽지 않게
화면 전환은 조건 변수 | 0.5초를 기다리지 않게

## Slide 10: 규칙 · 모듈 · 핀
4교시
조건 | 동작
온도 ≥ 28 °C | 릴레이(팬) ON · ≤ 27 °C 에서 OFF
거리 < 30 cm | APPROACH 화면 · 경보 LED · 부저 삑
버튼 짧게 | 화면 전환 (온습도 · 조도 · 거리 · 상태)
버튼 길게 1초 | 부저 음소거
센서 오류 | 상태 LED 빠르게 · 화면 --
헤더 | 날
gpio_common.h | Day 2
sonar.h | Day 3 → 모듈
pcf8591.h | Day 4
dht.h · lcd.h | Day 5
핀 2·3 I2C | 4 DHT11(커널) | 5 버튼 | 12·16·20·21·26·22 LCD | 13 부저 | 17·27 LED | 23·24 HC-SR04 | 25 릴레이
$ grep ^dtoverlay /boot/firmware/config.txt # dht11 있음 · eio 없음

## Slide 11: 구현 (1) — 센서 하나씩, 그다음 통합
5교시
애니메이션 D5-5 · 센서가 빠지면 ▶
순서 | 명령
1 | ./02_dht_iio
2 | ~/eio/day4/src/01_pcf_read
3 | ~/eio/day3/src/09_sonar
4 | ./04_lcd_demo
5 | make envmon && ./envmon
envmon: envmon.o lcd.o dht.o sonar.o
$(CC) $(CFLAGS) -o $@ $^ $(LDLIBS)
%.o: %.c *.h
$(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
센서가 빠지면
DHT11 → T --.- · PCF → Light -- · HC-SR04 → Dist ---.-
로그는 상태가 바뀔 때만 한 줄 · 다시 꽂으면 "복구"

## Slide 12: 구현 (2) — 버튼 · 판단 · 화면 · CSV
6교시
애니메이션 D5-6 · 버튼 · 판단 · 화면 ▶
if (FALLING) down_at = ts;
else {
ms = (ts - down_at) / 1000000;
if (ms >= 1000) mute = !mute;
else screen = (screen + 1) % 4;
pthread_cond_signal(&S.cv);
}
출력 | 식
릴레이 25 | t ≥ 28 → 1 · t ≤ 27 → 0
경보 LED 27 | near
부저 13 | near && !mute && ms%500 < 100
상태 LED 17 | 정상 1초 · 오류 빠르게
LCD 화면 네 장 + 경고
T 24.0°C H 41% / Fan OFF Mute N
Light · Dist · up / 오류 수
접근 시 !! APPROACH !! 우선
CSV — 1분마다
시각, 온도, 습도, 조도, 거리, 팬, 접근
fopen("a") → 한 줄 → fclose

## Slide 13: systemd 서비스 — 부팅하면 저절로
7교시
애니메이션 D5-7 · systemd 생명 주기 ▶
[Service]
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/eio/day5/src
ExecStart=…/envmon -c …/envmon.csv
KillSignal=SIGTERM
Restart=on-failure
RestartSec=3
[Install]
WantedBy=multi-user.target
sudo cp envmon.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now envmon
journalctl -u envmon -f
정리는 SIGTERM 핸들러가
stop → SIGTERM → 출력 끄고 반납 → exit 0 (재시작 안 함)
kill -9 → 정리 없이 죽음 → 3초 뒤 재시작이 정리
stdout 은 setvbuf 로 줄 단위

## Slide 14: 장애 대응 시험
7교시
장애 | 기대
DHT11 선 뽑기 | T --.- · 상태 LED 빠르게 · 로그 1줄 · 복구
PCF8591 Sda 뽑기 | Light -- · 복구
HC-SR04 Echo 뽑기 | Dist ---.- · 경고 없음
systemctl stop | 릴레이 · 부저 꺼짐 · LCD "envmon stopped"
kill -9 | 3초 뒤 재시작 (restart counter)
04_lcd_demo 실행 중 시작 | exit 1 → 재시작 반복 (journal 에 이유)
sudo reboot | 로그인 전에 LCD 가 켜짐
코드를 고친 뒤: make envmon && sudo systemctl restart envmon — 자동으로 다시 시작하지 않는다

## Slide 15: 시연 · 코드 리뷰
8교시
애니메이션 D5-8 · 5일 지도 ▶
시연 (3분) | 
1 | reboot → 아무것도 안 했는데 LCD 켜짐
2 | 화면 전환 · 음소거
3 | 접근 경고 · 팬
4 | 센서 하나 뽑기 → --, 복구
5 | journalctl · tail envmon.csv
리뷰 | 질문
쓰레드 | 공유 변수를 mutex 안에서? 잠근 채 느린 일?
오류 처리 | 모든 반환값 검사? 화면 · 로그로 보이나?
자원 해제 | stop 뒤 출력이 꺼지나? gpioinfo 깨끗?
타이밍 | µs 는 커널 · 하드웨어에 두었나?

## Slide 16: 5일 정리 — 같은 GPIO, 다른 길
8교시
Day | 경로 | 장치 파일 · 도구
1 | 명령 | gpioset · config.txt · /dev · /sys
2 | libgpiod (사용자 공간) | /dev/gpiochip0 · 엣지 이벤트 · epoll
3 | 사용자 타이밍 vs 하드웨어 | SW PWM · SCHED_FIFO · /sys/class/pwm
4 | 버스 드라이버 | /dev/i2c-1 · spidev0.0 · serial0
5 | 커널 드라이버 · DT · 서비스 | IIO · leds · input · overlay · systemd
세 가지 질문
누가 소유하나 (gpioinfo) · 누가 타이밍을 책임지나 (µs → 하드웨어 · 커널) · 죽으면 어떻게 되나 (반납 · 정리 · 재시작)

## Slide 17: 과정 마무리
µs 프로토콜은 커널 드라이버(IIO) · 핀을 커널 장치로 만드는 overlay · 최소 시간만 있는 장치는 사용자 공간 드라이버 · 쓰레드는 짧게 잠그고 복사 · 실패는 값으로 · systemd 로 자동 시작과 재시작
다음 과목 Neural Network · Vision — 같은 Pi 4 에 카메라 모듈. envmon 구조에 "카메라 + 모델" 센서를 붙인다.
워크시트 풀기 ▶
Notes: 끝나면 sudo systemctl disable --now envmon, sudo poweroff 후 전원 분리.